OPĆI AKT IZ PODRUČJA ZAŠTITE

OD POŽARA

# OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA

Vladka Mačeka 11

20000 Dubrovnik

Veljača, 2021. god.

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10), a u svezi s čl. 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN br. 116/11) školski odbor Osnovne škole Montovjerna  na sjednici dana 22. veljače 2021. donosi

OPĆI AKT IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim općim aktom razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara, propisa donesenih na temelju Zakona, kao i drugih zakona i propisa čijim se pojedinim odredbama određuju pitanja od značaja za sprečavanje požara i drugih nesreća te gubitka ili oštećenja sredstava za rad i zaštita života i zdravlja ljudi.

Članak 2.

Ovim aktom uređuju se:

- mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara,

- način upoznavanja radnika, prilikom stupanja na rad ili rasporeda s jednog radnog mjesta na drugo,

- o opasnostima od požara na radnom mjestu,

- obveze  radnika zaduženih  za  održavanje  u  ispravnom   stanju  opreme  i 
         sredstava za gašenje požara,

- obveze radnika za provedbu mjera zaštite od požara i odgovornosti zbog
         neprimjenjivanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara,

- dužnosti  radnika u slučaju nastanka požara,

- prijelazne i završne odredbe.

Članak 3.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na radnike Osnovne škole Montovjerna. Treće osobe za vrijeme boravka u  prostorima tvrtke dužne su se pridržavati se mjera i naloga radnika.

Radnicima iz ovog članka smatraju se:

- radnici u radnom odnosu na neodređeno i određeno vrijeme,

- osobe na stručnom osposobljavanju (studenti, specijalizanti i sl.),

- radnici/izvršitelji koji obavljaju određene poslove na osnovi ugovora.

Članak 4.

Prilozi ovom Pravilniku su:

- upisnici o evidencijama bitnih za zaštite od požara (unutarnja hidrantska mreža,   vatrogasni aparati,  protupanik rasvjeta, gromobran, električna instalacija),

- naputci za siguran rad i postupanje u slučaju požara za zaposlene i korisnike građevine,

- odobrenje za izvođenje požarno- opasnih radova (ako se budu izvodili prilikom rekonstrukcije ili adaptacije građevina),

- rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara (IV kategorija),

- uvjerenje djelatnika o stručnoj osposobljenosti za zaštitu od požara,

- drugi provedbeni planovi zaštite od požara (plan evakuacije).

Članak 5.

Sustav zaštite od požara i tehnoloških eksplozija obuhvaća norme ponašanja radnika i trećih osoba za vrijeme rada, kretanja i zadržavanja u građevinama, kao i tehničke normative, norme i upute u svezi građevina, pogona i drugih sredstava rada.

Zaštita od požara obuhvata skup mjera i radnji, normativne, upravne, tehničke, organizacijske, obrazovne, propagande naravi utvrđene Zakonom, pod zakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave i ovim aktom, čijim se izborom i primjenom postiže veći stupanj zaštite od požara.

Članak 6.

Svaki radnik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu rada na način kako je utvrđeno Zakonom, pod zakonskim aktima, odlukom tijela jedinica lokalne uprave i samouprave, ovim Aktom i drugim posebnim uputama, upozorenjima i zabranama.

Obveze provođenja mjera zaštite od požara utvrđene stavkom I. ovog članka odnose se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu radi privremenog ili povremenog obavljanja posla te radi obavljanja posla po posebnom ugovoru.

Radnici drugih tvrtki koji obavljaju određene poslove dužni su provoditi mjere zaštite od požara prilikom obavljanja tih radnji i držati se naredbi i naputaka odgovorne osobe za zaštitu od požara.

Prije početka izvođenja radova, vanjski izvođač radova dužan je imenovati osobu za provođenje mjera zaštite od požara.

Članak 7.

Ovim Aktom utvrđuju se:

- temeljne odredbe u svezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara, ustrojstvo i način obavljanja poslova zaštite od požara,

- osobe zadužene za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara,

- obveze i odgovornosti vezano za provedbu mjera zaštite od požara,

- obveze i odgovornosti osoba sa posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara,

- način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole,

- način upoznavanja radnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta

- način osposobljavanja radnika za rukovanje opremom za gašenje požara

- radnici zaduženi za održavanje opreme za gašenje požara sa opisom zaduženja,

- održavanje instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar,

- kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara,

- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara,

- mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara,

- postupanje radnika u slučaju nastanka požara.

Članak 8.

Dokumentacija, nalazi i mišljenja, uvjerenja, svjedodžbe, upisnici i druge isprave iz područja zaštite od požara pohranjuju se u zbirku isprava

Osnovne mjere zaštite od požara

Članak 9.

Pod osnovnim mjerama zaštite od požara prema ovom Pravilniku smatraju se građevinske mjere zaštite od požara, mjere zaštite na električnim uređajima i instalacijama, mjere zaštite od požara na sustavu zaštite od djelovanja munje na građevinama (gromobranskim instalacijama), te mjere zaštite od požara na instalacijama grijanja.

Članak 10.

Pod građevinskim mjerama zaštite od požara smatra se svaka građevinska aktivnost prilikom adaptacije, rekonstrukcije ili gradnje čiji je cilj:

- zaštita osoba koje se nalaze u građevini i građevinskim dijelovima,

- zaštita drugih osoba koje se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini,

- sprečavanje širenja požara - lokaliziranje (prvenstveno izvan područja građevine i njenih dijelova),

- očuvanje vrijednosti i dobara u građevini i građevinskim dijelovima,

- očuvanje same građevine i njenih dijelova.

Članak 11.

Građevinske mjere zaštite od požara treba provoditi kod adaptacije ili rekonstrukcije ili gradnje nove građevine ili dijela građevine.

Izlazi i evakuacijski putovi

Članak 12.

Cjelokupan prostor na hodnicima i stubištima i drugim evakuacijskim putovima mora uvijek biti slobodan i nezakrčen.

Nagazna površina podova na izlazima i izlaznim putovima ne smije imati nikakvih mehaničkih oštećenja, napuknuća te ne smije biti neravna, niti imati nagle promjene visine.

Članak 13.

Na izlazima i izlaznim putovima namijenjenim za evakuaciju smjer izlaza mora biti vidljivo označen natpisom i strelicom (standardnim simbolima) tako da su vidljivi i danju i noću.

Grafički planovi evakuacije moraju se postaviti na vidljivim mjestima u svim dijelovima građevine, na glavnim evakuacijskim putovima.

Osvjetljenje oznaka za evakuaciju može zamijeniti izrada tih oznaka na fluorescentnoj podlozi.

Članak 14.

Putovi evakuacije moraju biti izvedeni i smješteni tako da neovisno vode na ulicu ili otvoren siguran prostor dovoljno prostran da se osobama koje sudjeluju u evakuaciji omogući odmicanje od građevine te brzo i sigurno napuštanje tog prostora.

Najveća dužina puta evakuacije osoba do sigurnog prostora može iznositi 50 m, a u katnim objektima 30 m.

Dužina puta evakuacije može se odrediti računski, koristeći pri tome horizontalnu brzinu kretanja osoba i vrijeme kada se smatra dovoljnim za udaljavanje do sigurnog prostora, te otpornost konstrukcije na požar.

Vrata na putovima evakuacije moraju biti izvedena tako da se otvaraju u smjeru evakuacije.

Rukohvati i ograde na stepeništu moraju biti stabilno pričvršćeni za konstrukciju građevine.

Otvori u zidovima

Članak 15.

Sva vrata u građevini ili građevinskom dijelu moraju se lako zatvarati i otvarati. Moraju se otvarati u smjeru izlaženja (evakuacije). Vratima se ne smije mijenjati smjer otvaranja.

Članak 16.

Svi prozori predviđeni za otvaranje moraju se lako otvarati. Prozorska stakla ne smiju biti napuknuta ili razbijena.

Zidovi, stropovi i stupovi

Članak 17.

Sve preinake na zidovima mogu se obavljati samo na temelju dobivene suglasnosti na tehničku dokumentaciju od inspekcije zaštite od požara kada se radi o rekonstrukciji ili gradnji nove građevine za koju treba građevinska dozvola.

Oštećenja na zidovima (pukotine, otpadanje) treba popraviti. Popravlja se s materijalom istih protupožarnih karakteristika kao i prijašnji.

Članak 18.

Zaštitni premazi (boje) trebaju se obnavljati ako se počnu ljuštiti ili otpadati. Premazi se ne smiju stavljati na stare premaze već se površina mora prije očistiti. Pregled zidova i stupova mora se obavljati jedanput u godini, požarnih zidova svakih šest mjeseci, a mjesta prolaza instalacija kroz požarne zidove svaka tri mjeseca.

Članak 19.

Za drvene međukatne konstrukcije sa zaštitnom oblogom i premazom protiv gorenja, potrebno je kontrolirati stanje obloge. Takva obloga se ne smije djelomično uklanjati radi ovješenja uređaja, rasvjetnih tijela i sl., kao i radi provođenja instalacija.

Zaštitne obloge i premazi moraju cijelom površinom pokrivati strop i ne smiju imati oštećenja.

Članak 20.

Svi podovi bez obzira na kakvu su međukatnu konstrukciju postavljeni ne smiju imati nezaštićene otvore.

Svaki otvor ili oštećenje u podu radi izvođenja bilo kakvih radova mora se odmah dovesti i prijašnje stanje.

Otvori za provođenje instalacija moraju biti zabrtvljeni vatrootpornim materijalom.

Pokrovi i krovišta

Članak 21.

Krovni pokrivač ne smije imati mehaničkih oštećenja.

Ako je krovište izvedeno s određenom otpornosti protiv požara, nosive krovne konstrukcije i pokrivači ne smiju se popravljati s gorivim materijalom.

U prostoru ispod krova ne smije se ostavljati niti držati nikakvi gorivi građevinski materijal ili predmeti koji mogu prouzročiti požar.

Na sve dijelove krovišta treba biti omogućen pristup barem jednim metalnim penjalicama.

Prometnice i prilazi

Članak 22.

U cilju sprječavanja širenja požara, te radi osiguranja mogućnosti intervencije u slučaju požara mora se osigurati slobodan prostor oko građevine. Na tom prostoru ne smiju se skladištiti ili privremeno odlagati različiti predmeti i parkirati vozila.

Mjere zaštite od požara na  električnim instalacijama i uređajima

Članak 23.

U glavnom razvodnom ormaru kao i u razvodnim ormarićima u pojedinim prostorijama moraju biti postavljene jednopolne sheme električnih instalacija sa svim potrebnim podacima.

Članak 24.

Za isključenje električne energije u slučaju hitne potrebe (požar) moraju na odgovarajući mjestima biti izvedene sklopke, koje  treba postaviti  izvan zone opasnosti od požara i eksplozije.

Članak 25.

Zabranjeno je upotrebljavati krpane, neispravne ili predimenzionirane električne osigurače kao i postavljati provizorne električne instalacije.

Topljivi osigurači i topljive sklopke moraju biti dimenzionirani da se vodovi ne smiju pregrijavati.

Kraj svakog osigurača i sklopke moraju biti postavljene oznake kojem strujnom krugu pripada osigurače i sklopka.

Izmjene električnih osigurača ili druge poslove na električnim instalacijama i uređajima mogu obavljati samo zaduženi i ovlašteni električari.

Zamjena osigurača mora se obavljati samo originalnim ulošcima.

Članak 26.

Prostor oko razvodnih ormara mora uvijek biti slobodan. Razvodni ormari moraju biti zaključani kako bi se omogućio pristup neovlaštenim osobama. Ključevi ormara moraju se nalaziti kod domara ili u prostoru glavnog razvodnog ormara.

Članak 27.

Na sklopkama mora biti jasno označen položaj isključeno-uključeno, time da taj položaj označava i signalna žarulja.

Članak 28.

Ispitivanje el. instalacija obavlja ovlaštena tvrtka. O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju električnih instalacija i uređaja ispitivač je dužan izdati zapisnik iz kojeg će biti vidljivo da li ima nedostataka i koji su nedostaci prilikom pregleda utvrđeni, te što koje nedostatke treba ukloniti.

Mjere zaštite od požara na sustavima za zaštitu djelovanja od munja (gromobranskim instalacijama)

Članak 29.

Na svim građevinama u kojima se obavlja djelatnost ili borave ljudi moraju biti postavljeni sustavi za zaštitu od djelovanja munje (gromobranske instalacije) sukladno tehničkim propisima.

Članak 30.

Gromobranska instalacija mora biti izvedena, održavana i postavljena tako da se spriječi svaka mogućnost nastanka požara zbog atmosferskog pražnjenja.

Članak 31.

Pregled gromobranskih instalacija tijekom upotrebe mora se obavljati:

- poslije svakog popravka,

- nakon svakog udara groma u građevinu ili instalacije,

- najmanje jedanput u tri godine.

O svakom pregledu mora se sastaviti zapisnik u koji se unose sve vrijednosti dobivene pregledom i mjerenjem, a iz kojeg se mora vidjeti da li je instalacija ispravna, te ukoliko nije koji su popravci potrebni na njoj.

Mjere zaštite od požara na strojevima, uređajima i instalacijama  grijanja i klimatizacije

Članak  32.

Strojevi, uređaji i instalacije grijanja i klimatizacije moraju biti izvedeni i održavani tako da ne postoji opasnost od nastanka požara. Način zagrijavanja, vrsta grijaćih tijela i njihov smještaj moraju odgovarati namjeni prostorije.

Članak  33.

Kompletna plinska instalacija mora biti u ispravnom stanju, tako da ne postoji opasnost od nastanka požara.  Plinska instalacija, mora se u utvrđenim rokovima pregledati i ispitati od strane ovlaštenih pravnih osoba. O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju ispitivač je dužan izdati zapisnik iz kojeg će biti vidljivo da li ima nedostataka i koji su nedostaci prilikom pregleda utvrđeni i što treba učiniti da se ukloni nedostatak glede zaštite od požara.

Ostale mjere zaštite od požara

Članak 34.

U određenim dijelovima građevine u kojima se drže ili koriste zapaljive tekućine i plinovi, ili drugi lako zapaljivi materijali zabranjeno je pušenje, upotreba otvorenog plamena i alata koji iskri.

Smještaj i čuvanje navedenih tvari može se obavljati samo u posebnim skladišnim prostorima građevina koje su izgrađene za tu svrhu, a prema važećim propisima o smještaju i čuvanju tih tvari.

Članak 35.

Svaki rad sa otvorenim plamenom (plinski plamenici, aparati za zavarivanje, brušenje, rezanje, lemljenje) može se obavljati u prostorima tek nakon zatražene i odobrene dozvole odgovorne osobe za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara.

Za odlaganje nauljenih krpa, te ostalog opasnog otpada, treba postaviti metalne posude s poklopcima.

Otpadni materijal (masti, masne krpe, plastična i druga ambalaža kao i drugi otpadni materijal), moraju se nakon završetka radne smjene iznijeti iz radnih prostorija na za to određeno mjesto za zbrinjavanje otpada.

Članak 36.

Zapaljive tekućine ne smiju se bacati ili ispuštati u odvodnu kanalizacijsku mrežu.

Članak 37.

Zabranjeno je čistiti strojeve i uređaje zapaljivim tekućinama dok su u radu. Ne smiju se upotrebljavati zapaljive i eksplozivne tekućine za odmašćivanje, pranje i čišćenje strojeva.

II. USTROJSTVO I POSTUPANJE U SLUČAJU POŽARA

Članak 38.

U građevini nema službe zaštite od požara, odnosno vatrogasnog dežurstva, a zaštita od požara je organizirana na način da zaposlenik škole obavlja poslove zaštite od požara i unaprjeđenja stanja zaštite od požara.

Članak 39.

Radnici su obvezni postupati preventivno, odnosno da svojim postupcima i radom ne dovedu do nastanka požara. Ustroj obuhvaća provođenje tehničkih i organizacijskih mjera zaštite od požara u koje su uključeni svi radnici u skladu sa svojim radnim mjestom, osobito radnici s posebnim odgovornostima.

III. BROJ, NAZIV RADNOG MJESTA I STRUČNA SPREMA OSOBA  ZADUŽENIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA I UNAPREĐENJA STANJA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 40.

Odgovorna osoba za poduzimanje mjera zaštite od požara je ravnatelj škole.

Članak 41.

Poslove zaštite od požara obavlja radnik zadužen za poslove zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara, a kojeg imenuje ravnatelj u pisanom obliku. Radnik zadužen za poslove zaštite od požara mora imati najmanje srednjoškolsko obrazovanje u četverogodišnjem trajanju i položeni stručni ispit.

IV. OBVEZE I ODGOVORNOSTI VODITELJA I DRUGIH RADNIKA ZA PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Obveze prema organima nadzora

Članak 42.

Radnik zadužen za provođenje mjera zaštite od požara pruža pomoć organu nadzora - inspekciji zaštite od požara, pri utvrđivanju činjenica i potrebnih isprava.

Članak 43.

Svi radnici obvezni su provoditi mjere što ih inspekcija zaštite od požara utvrde u okviru svojih funkcija i ovlaštenja u postavljenim rokovima.

Članak 44.

Ravnatelj osigurava izvršenje mjera koje naredi inspekcija zaštite od požara.

Obveze odgovorne osobe u provedbi mjera zaštite od požara

Članak 45.

Odgovorna osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara dužna je:

- brinuti o rokovima za ispitivanje opreme za dojavu i gašenje požara, te o ispitivanjima električne instalacije,

- brinuti o provođenju mjera zaštite od požara naloženih rješenjem nadležnog inspektora za zaštitu od požara

- podnositi stručne prijedloge na unapređivanju mjera zaštite od požara,

- predlagati nabavku vatrogasne opreme i sredstava za gašenje požara,

- voditi evidencije o obavljenim pregledima vatrogasne opreme, kao i druge evidencije iz područja zaštite od požara,

- pismeno obavještavati upravu o eventualno utvrđenim nedostacima s prijedlogom za poduzimanje daljnjih mjera,

- osiguravati primjenu propisa o zaštiti od požara kod održavanja ili rekonstrukcije prostorija, uređaja i instalacija,

- sudjelovati u izradi akata iz područja zaštite od požara.

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara odgovorna osoba ima pravo:

- udaljiti radnike i druge osobe iz radnih prostora, ako svojim postupcima neposredno ugrožavaju sigurnost imovine,

- narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost imovine ili životi i zdravlje radnika,

- utvrđeno neprovođenje propisanih mjera zaštite od požara prijaviti upravi škole.

Obveze radnika u provedbi mjera zaštite od požara

Članak 46.

Dužnost radnika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozija su:

- poduzimati, provoditi i držati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i u radnom prostoru,

- upoznati se sa odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu,

- uspješno završiti obuku osposobljavanja za gašenje i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom,

- tijekom rada i nakon završetka radnog vremena pratiti funkcioniranje i ispravnost uređaja i instalacija i drugih sredstava u radnoj okolini i svaki kvar ili neispravnost, koja bi mogla biti uzrokom nastanka požara, odmah prijaviti neposrednom rukovoditelju,

- držati se oznaka upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koje su postavljene na radnom mjestu i u radnom prostoru,

- brinuti da pristup njegovom radnom mjestu bude slobodan i moguća, kako bi se u slučaju potrebe mogla nesmetano koristiti oprema za gašenje požara,

- odbiti rad na radnom mjestu ako nisu osigurane mjere za zaštitu od požara i eksplozija,

- aktivno sudjelovati u gašenju požara na svim građevinama i njihovim dijelovima,

- čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara.

Članak 47.

Lakša povreda radne obveze iz područja zaštite od požara i eksplozija su:

- nesudjelovanje u gašenju od požara i sprečavanju nastanka širenja požara ako su nastale manje štete, odnosno, ako su uzrokovane lakše posljedice po zdravlje i život radnika ili imovine,

- nemarno ili nesavjesno obavljati radne obveze iz zaštite od požara, pa je došlo da  lakše posljedice po radnike ili imovinu,

- nemarno ili nesavjesno ponašati se prema opremi i sredstvima za gašenje požara,

- neopravdano odbiti izvršiti pojedine odluke, instrukcije i naputke iz zaštite od požara koje je naložio neposredni rukovoditelj, a zbog čega je došlo do požara ili

eksplozije s lakšim posljedicama po život i zdravlje radnika ili imovine,

- ne prijaviti neposrednom rukovoditelju pojavu (kvar i sl.) koja može prouzročiti požar ili eksploziju, ako je time nastala lakša posljedica za život ili zdravlje radnika ili imovine,

- odbiti rad duže od punog radnog vremena u slučaju nastanka i gašenja požara ili u slučaju spašavanja imovine nakon gašenja požara ako je time nastala lakša posljedica za život ili zdravlje radnika ili imovine.

Članak 48.

Teža povreda radne obveze iz područja zaštite od požara i eksplozija su:

- nesudjelovanje u gašenju od požara i sprečavanju nastanka širenja požara ako su nastale veće štete, odnosno, ako su uzrokovane teške posljedice po zdravlje i život radnika ili imovine,

- nemarno ili nesavjesno obavljati radne obveze iz zaštite od požara čijim postupkom je uzrokovan požar ili eksplozija, pa je došlo do teške posljedice po radnike ili imovinu,

- raditi na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara, zbog čega je već bilo  težih posljedica za zdravlje radnika i imovinu,

- neopravdano odbiti izvršiti pojedine odluke, instrukcije i naputke iz zaštite od požara koje je naložio neposredni rukovoditelj, a zbog čega je došlo do požara ili eksplozije s lakšim posljedicama po život i zdravlje radnika ili imovine,

- ne prijaviti neposrednom rukovoditelju pojavu (kvar i sl.) koja može prouzročiti požar ili eksplozija,

- ne držati se propisa i pravila iz zaštite od požara na radnim mjestima s povećanim opasnostima od požara, sukladno ovom Pravilniku, ako je time učinjena teška posljedica za život ili zdravlje radnika i imovine,

- odbiti rad duže od punog radnog vremena u slučaju nastanka i gašenja požara ili u slučaju spašavanja imovine nakon gašenja požara ako je time nastala teža posljedica za život ili zdravlje radnika ili imovine.

V. OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA U  PROVEDBI  MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 49.

Radnici sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara  imaju slijedeće ovlasti:

- predlagati poduzimanje mjera zaštite od požara koje mogu sami poduzeti,

- stalna kontrola primjene propisnih mjera zaštite od požara,

- udaljavanje radnika koji se ne pridržavaju propisnih mjera zaštite od požara i o tome obavijestiti upravu,

- sudjelovanje u vježbama evakuacije i spašavanja, povremeni obilazak cijele građevine i vanjskog prostora u svrhu nadzora primjene mjera zaštite od požara (kontrola opreme za gašenje požara, obavljanje poslova koji mogu ugroziti živote, zakrčenost evakuacijskih puteva),

- obavljanje ostalih poslova za koje su ovlašteni i provođenje mjera inspektora zaštite od požara.

Članak 50.

Posebna ovlaštenja i dužnosti u području zaštite od požara ima:

- ravnatelj škole.

Članak 51

Dužnosti ravnatelja škole:

- udaljiti svakog radnika koji pri obavljanju poslova ne provodi i ne primjenjuje mjere zaštite od požara,

- prekinuti rad na radnom mjestu ili sredstvu rada ako utvrdi da postoji izravna opasnost za nastanak i širenje požara ili se poslovi i radne operacije izvode na način suprotan pravilima zaštite od požara,

- u slučaju neizvršavanja obveza radnika u primjeni i provedbi mjera zaštite od požara pokrenuti stegovni postupak za utvrđivanje povrede radne dužnosti protiv radnika koji tu obvezu ne izvršavaju.

Članak 52.

Odgovornosti ravnatelja su:

- kontrola primjene propisa iz područja zaštite od požara na projektu za izgradnju novih rekonstrukciju postojećih građevina te nabavku opreme i sredstava za rad,

- kontrola osposobljenosti i uvježbanosti radnika u rukovanju sredstvima za siguran rad i sredstvima za gašenje požara,

- kontrola izvršenih rekonstrukcija ili adaptacija u građevinama glede provođenja mjera zaštite od požara,

- kontrola provođenja mjera zaštite od požara na radnim mjestima,

- izrada općih akata,

- organizacija osposobljavanja i obuku za zaštitu od požara, te vođenje evidencija o tome.

VI. NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA, TE OVLAŠTENJA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI    ZA OBAVLJANJE UNUTARNJE KONTROLE

Članak 53.

Odgovorna osoba za obavljanje poslova zaštite od požara nositelj je cjelokupnih poslova iz područja zaštite od požara.

Odgovorna osoba surađuje s vatrogasnom postrojbom MUP-a i nadležnom inspekcijom zaštite od požara.

Članak 54.

Unutarnja kontrola provodi se:

- neposrednim izvidom,

- davanjem potrebnih uputa i naloga,

- pribavljanjem pisanih izviješća.

Članak 55.

Svaki radnik dužan je sam ili preko svog neposrednog rukovoditelja prijaviti ravnatelju svaki veći poremećaj ili uočenu opasnost od požara ili eksplozije.

VII. NAČIN UPOZNAVANJA RADNIKA S OPASNOSTIMA I OPĆIM MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA RADNOM MJESTU PRILIKOM STUPANJA NA RAD ILI PROMJENE RADNOG MJESTA, ODNOSNO PRIJE OBAVLJANJA ODREĐANIH RADOVA OD STRANE DRUGIH OSOBA TE VOĐENJE EVIDENCIJE

Članak 56.

Svakog radnika koji prvi put dolazi na radno mjesto neposredni rukovoditelj je dužan upoznati s opasnostima glede nastanka požara i eksplozije na tom radnom mjestu i njegovoj okolini te poduzimanju mjera zaštite da ne nastane požar ili eksplozija.

Nakon upoznavanja i predaje pisanih naputaka, radnik potpisuje izjavu da je upoznat s opasnostima i mjerama koje mora poduzeti na tom radnom mjestu da ne nastane požar ili eksplozija.

U slučaju kada se radnik premješta s jednog radnog mjesta na drugo na kojem su opasnosti i mjere zaštite od požara različite od prethodnog, o neposrednim opasnostima i mjerama zaštite od požara mora provoditi na tom radnom mjestu dužan ga je upoznati neposredni rukovoditelj, te ponoviti postupak sukladno stavku 2. ovog članka.

VIII. NAČIN UPOZNAVANJA RADNIKA ZA RUKOVANJE PRIRUČNOM OPREMOM I SREDSTVIMA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA, PERIODIČNE PROVJERE ZNANJA I VOĐENJA EVIDENCIJE O TOME

Članak 57.

Svaki radnik prije rasporeda na radno mjesto mora proći osnovno osposobljavanje u trajanju minimalno 8 školskih sati na način i po programu utvrđenom Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom (NN br. 61/94.)

Osposobljavanje radnika povjerava se onoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za osposobljavanje koja ima suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova.

Članak 58.

O izvršenom osposobljavanju radnika odgovorna osoba za zaštitu od požara vodi evidenciju. Uvjerenje o osposobljavanju radnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanje ljudi imovine ugroženih požarom čuva odgovorna osoba za zaštitu od požara.

Članak 59.

Osposobljavanje radnika povjerava se onoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za osposobljavanje radnika i koja ima suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova.

Isprava o osposobljenosti iz stavka 1. ovog članka čuva se u dosjeu radnika.

Članak 60.

O izvršenom osposobljavanju radnika odgovorna osoba za zaštitu od požara vodi evidenciju. Uvjerenje o osposobljavanju radnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i spašavanje ljudi imovine ugroženih požarom čuva odgovorna osoba za zaštitu od požara.

IX. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU OPREME I SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA  SA OPISOM ZADUŽENJA

Članak 61.

Sva oprema za gašenje požara mora se držati u ispravnom stanju.

Članak 62.

Dužnost odgovorne osobe za zaštitu od požara je da vodi skrb o redovitoj kontroli i ispravnosti opreme, te da vodi potrebnu dokumentaciju.

Članak 63.

U prostorima tvrtke postavljena je i instalirana slijedeća vatrogasna oprema i sredstva za gašenje požara:

- ručni vatrogasni aparati

- hidranti

- protupožarne zaklopke

- Sustav odimljavanja

- Sustav dojave požara i sprinkler sustav

- Daljinski isklope el. energije

- Sustav dimnih zavjesa

- Sustav sigurnosne (protupanične) rasvjete

- Protupožarna vrata

Vatrogasni aparati

Članak 64.

Redovni pregled ručnih vatrogasnih aparata obavlja odgovorna osoba za zaštitu od požara, koju imenuje direktor, najmanje jednom svaka tri mjeseca i o tome vodi upisnik u koje unosi samo vizualna zapažanja (da li su svi aparati na svojim mjestima, da li su od zadnjeg pregleda korišteni te je potrebno obaviti prijevremeno servisiranje, itd.).

Članak 65.

Periodični pregled ručnih vatrogasnih aparata obavlja ovlaštena pravna osoba koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje od Ministarstva unutarnjih poslova za bavljenje periodičnih pregleda ručnih vatrogasnih aparata, a obavlja se najmanje jednom u godini.

Članak 66.

O izvršenom periodičnom pregledu ručnih vatrogasnih aparata vodi se upisnik, kojeg vodi odgovorna osoba na propisanom obrascu.

Članak 67.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata obavlja ovlaštena pravna osoba za obavljanje kontrolnih pregleda vatrogasnih aparata.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata obavlja se najmanje svake pete godine.

Hidranti (unutarnji i vanjski)

Članak 68.

Hidranti i hidrantska  mreža moraju se održavati  u ispravnom stanju, tako da se:

- svi hidranti obilježe oznakama,

- za zidne hidrante osigura ormarić sa propisanim poklopcima,

- svaki zidni hidrant kompletiran je s jednim smotom vatrogasnih cijevi promjera 52 mm i mlaznicom,

- osigura prostor oko hidranta stalno slobodnim tako da se hidrantu može nesmetano pristupiti.

Članak 69.

Periodični pregled hidranata obavlja se u propisanom vremenskom periodu od strane ovlaštene pravna osoba koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje od Ministarstva unutarnjih poslova.

O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju ispitivač je dužan izdati zapisnik iz kojeg će biti vidljivo da li ima nedostataka i koji su nedostaci prilikom pregleda utvrđeni i što treba učiniti da se ukloni nedostatak glede zaštite od požara. Ukoliko je prilikom ispitivanja utvrđeno ispravno stanje izdaje se uvjerenje.

Protupožarne zaklopke

Članak 70.

Protupožarne zaklopke moraju se održavati  u ispravnom stanju, tako da se:

- sve zaklopke obilježe oznakama,

- svim protupožarnim zaklopkama osigura poklopac radi pristupa i održavanja

- osigura prostor oko protupožarnih zaklopki stalno slobodnim tako da se zaklopkama može neometano pristupiti

Članak 71.

Periodični pregled protupožarnih zaklopki obavlja se u propisanom vremenskom periodu od strane ovlaštene pravna osoba koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje od Ministarstva unutarnjih poslova.

O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju ispitivač je dužan izdati zapisnik iz kojeg će biti vidljivo da li ima nedostataka i koji su nedostaci prilikom pregleda utvrđeni i što treba učiniti da se ukloni nedostatak glede zaštite od požara. Ukoliko je prilikom ispitivanja utvrđeno ispravno stanje izdaje se uvjerenje.

Sustav odimljavanja

Članak 72.

Sustav odimljavanja mora se održavati  u ispravnom stanju, tako da se:

- svim otvorima koji su namijenjeni za odimljavanje može neometano pristupiti

- svi otvori namijenjeni odimljavanju označe propisanim oznakama

- osigura prostor oko elemenata odimljavanja stalno slobodnim tako da se otvorima odimljavanja može neometano pristupiti

Članak 73.

Periodični pregled sustava odimljavanja obavlja se u propisanom vremenskom periodu od strane ovlaštene pravna osoba koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje od Ministarstva unutarnjih poslova.

O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju ispitivač je dužan izdati zapisnik iz kojeg će biti vidljivo da li ima nedostataka i koji su nedostaci prilikom pregleda utvrđeni i što treba učiniti da se ukloni nedostatak glede zaštite od požara. Ukoliko je prilikom ispitivanja utvrđeno ispravno stanje izdaje se uvjerenje.

Sustav dojave požara i sprinkler sustav

Članak 74.

Sustav dojave požara i sprinkler sustav mora se održavati  u ispravnom stanju, tako da se:

- svi elementi sustava označe propisanim oznakama i shemama

- svim elementima sustava može neometano pristupiti radi održavanja i ispitivanja

Članak 75.

Periodični pregled sustava dojave požara i sprinkler sustava obavlja se u propisanom vremenskom periodu od strane ovlaštene pravna osoba koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje od Ministarstva unutarnjih poslova.

O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju ispitivač je dužan izdati zapisnik iz kojeg će biti vidljivo da li ima nedostataka i koji su nedostaci prilikom pregleda utvrđeni i što treba učiniti da se ukloni nedostatak glede zaštite od požara. Ukoliko je prilikom ispitivanja utvrđeno ispravno stanje izdaje se uvjerenje.

Daljinski isklope el. energije

Članak 76.

Sustav daljinskog isklopa el. energije mora se održavati  u ispravnom stanju, tako da se:

- svi elementi daljinskog isklopa označe propisnim oznakama

- osigura prostor oko elemenata isklopa el. energije stalno slobodnim tako da se istima može neometano pristupiti

Članak 77.

Periodični pregled sustava daljinskog isklopa el. energije obavlja se u propisanom vremenskom periodu od strane ovlaštene pravna osoba koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje od Ministarstva unutarnjih poslova.

O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju ispitivač je dužan izdati zapisnik iz kojeg će biti vidljivo da li ima nedostataka i koji su nedostaci prilikom pregleda utvrđeni i što treba učiniti da se ukloni nedostatak glede zaštite od požara. Ukoliko je prilikom ispitivanja utvrđeno ispravno stanje izdaje se uvjerenje.

Sustav dimnih zavjesa

Članak 78.

Sustav dimnih zavjesa mora se održavati  u ispravnom stanju, tako da se:

- svi elementi dimnih zavjesa označe propisnim oznakama

- osigura prostor oko elemenata dimnih zavjesa stalno slobodnim tako da se istima može neometano pristupiti

Članak 79.

Periodični pregled sustava dimnih zavjesa obavlja se u propisanom vremenskom periodu od strane ovlaštene pravna osoba koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje od Ministarstva unutarnjih poslova.

O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju ispitivač je dužan izdati zapisnik iz kojeg će biti vidljivo da li ima nedostataka i koji su nedostaci prilikom pregleda utvrđeni i što treba učiniti da se ukloni nedostatak glede zaštite od požara. Ukoliko je prilikom ispitivanja utvrđeno ispravno stanje izdaje se uvjerenje.

Sustav sigurnosne (protupanične) rasvjete

Članak 80.

Sustav sigurnosne mora se održavati  u ispravnom stanju, tako da se:

- svi elementi sigurnosne označe propisnim oznakama

- osigura prostor oko elemenata sigurnosne stalno slobodnim tako da se istima može neometano pristupiti

- usklade pozicije elemenata sigurnosne rasvjete sa evakuacijskim putevima

Članak 81.

Periodični pregled sustava sigurnosne rasvjete obavlja se u propisanom vremenskom periodu od strane ovlaštene pravna osoba koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje od Ministarstva unutarnjih poslova.

O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju ispitivač je dužan izdati zapisnik iz kojeg će biti vidljivo da li ima nedostataka i koji su nedostaci prilikom pregleda utvrđeni i što treba učiniti da se ukloni nedostatak glede

Protupožarna vrata

Članak 78.

Sustav protupožarnih vrata mora se održavati  u ispravnom stanju, tako da se:

- svi elementi protupožarnih vrata označe propisnim oznakama

- osigura prostor oko elemenata protupožarnih vrata stalno slobodnim tako da se istima može neometano pristupiti

Članak 79.

Periodični pregled sustava protupožarnih vrata obavlja se u propisanom vremenskom periodu od strane ovlaštene pravna osoba koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje od Ministarstva unutarnjih poslova.

O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju ispitivač je dužan izdati zapisnik iz kojeg će biti vidljivo da li ima nedostataka i koji su nedostaci prilikom pregleda utvrđeni i što treba učiniti da se ukloni nedostatak glede zaštite od požara. Ukoliko je prilikom ispitivanja utvrđeno ispravno stanje izdaje se uvjerenje.

X. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU UREĐAJA I INSTALACIJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR ILI EKSPLOZIJU.

Članak 84.

Odgovorna osoba za zaštitu i unapređenje od požara dužna je redovno pratiti stanje uređaja i instalacija čija neispravnost može prouzročiti požara ili eksploziju. U slučaju uočenih nepravilnosti dužni su obustaviti rad radi otklanjanja neispravnosti od strane stručnih službi ili ovlaštenog servisa.

XI. KRETANJE I PONAŠANJE U PROSTORIMA UGROŽENIM OD POŽARA

Članak 85.

U prostorima škole zabranjeno je pušenje.

Neovlaštenim osobama nije dopušten ulazak i kretanje po školi.

Članak 86.

Zabranjen je ulazak u sve radne prostore osobama pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti.

Članak 87.

Dozvoljen je pristup u prostorima ugroženim od požara i/ili tehnološke eksplozije osobama i službama s posebnim ovlaštenjima, kada postupaju u skladu s propisanim zakonskim ovlastima (inspekcijske službe), odnosno kod iznenadnih događaja koji zahtijevaju žurnu akciju u svrhu sprječavanja širenja ili gašenja požara te evakuacije i spašavanja ljudstva i imovine (vatrogasne postrojbe).

Članak 88.

U prostoru škole na vidljivom mjestu moraju biti istaknute upute u slučaju nastanka požara i plan evakuacije s označenim:

- izlaznim putovima,

- mjestima na kojima su smješteni vatrogasni aparati,

- mjestima na kojima je smještena glavna sklopka za napajanje el. energijom,

- instalacijama i prostorijama povećanog rizika za nastanak požara.

XII. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 89.

Svaki radnik koji primijeti da je buknuo požar ili primijeti stanje koje bi moglo izazvati požar, dužan je bez odgode i bez obzira na veličinu požara odmah telefonom ili na bilo koji način o tome obavijestiti profesionalnu vatrogasnu postrojbu na broj telefona 193 ili Državnu upravu za zaštitu i spašavanje na broj tel. 112.

Članak 90.

Prilikom dojave moraju se dati slijedeći podaci:

- ime i prezime dojavljivača,

- mjesto nastanka požara i najbliži pristup vatrogasnog vozila,

- priroda događaja ili veličina požara,

- koje su mjere poduzete u svezi gašenja,

- da li ima ugroženih ili ozlijeđenih osoba.

Članak 91.

Uzbunjivanje zatečenih osoba u građevini, a u svrhu evakuacije i neposrednog gašenja požara obavlja se zvonom ili  centralnim razglasom.

XIII. MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA  TE PROSTORIJE I PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSE

Članak 92.

Sve osobe koje se kreću po školi moraju biti upoznate s opasnostima i mjerama zaštite od požara.

Članak 93.

Radi sprječavanja nastanka požara u radnim prostorima zabranjeno je:

- upotrebljavati grijalice s otvorenim plamenom za dodatno zagrijavanje prostora,

- pušiti,

- ostavljati lako zapaljive predmeta u blizini grijaćih tijela,

- unositi u prostor  hotela predmete koji ometaju normalno kretanje i smanjuju površinu puta izlaska iz radnih prostorija.

XIV. POSTUPANJE RADNIKA U SLUČAJU POŽARA

Članak 94.

U slučaju požara potrebno je:

- o požaru obavijestiti sve radnike (razglasom, glasovno, mobitelom ili telefonom) i pozvati vatrogasnu postrojbu na tel. 193 ili DZZUS na tel. 112,

- organizirati evakuaciju i spašavanje osoba iz ugrožene građevine sukladno planu evakuacije i spašavanja,

- do dolaska vatrogasaca organizirati akciju gašenja, ovisno o opsegu požara, ako se time neposredno ne ugrožavaju vlastiti ili tuđi životi,

- početne požare gasiti uporabom ručnih vatrogasnih aparata ili hidrantima,

- u gašenju koristiti više aparata istovremeno,

- isključiti instalacije struje i goriva u građevini.

Članak 95.

Ako je požar nastao na el. instalacijama ili drugim el. uređajima pod naponom, treba najprije isključit električnu struju i tek tada pristupiti gašenju. Kao sredstvo za gašenje upotrijebiti prah ili ugljični dioksid (CO2).

Članak 96.

Ukoliko se radi o požaru većih razmjera ili ako primijeti opasnost od nastanka požara većih razmjera, radnik koji to primijeti dužan je odmah obavijestiti osobu zaduženu za provođenje mjera zaštite od požara.

Članak  97.

Nakon završenog gašenja požara ravnatelj škole u dogovoru s rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila požar treba na mjestu požara:

- osigurati dežurstvo do jutra ako je požar gašen noću,

- osigurati dežurstvo, koje će trajati zavisno od procjene mogućnosti ponovnog izbijanja požara.

Članak  98.

Uporabljena oprema i sredstva u gašenju požara trebaju se što prije nakon završetka gašenja požara dovesti u potpuno ispravno stanje.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 99.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na objekte i prostore koji su vlasništvu škole.

.

Članak 100.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Škole dana 23. veljače 2021.

Predsjednica Školskog odbora:                                                               Ravnateljica:

Olga Muratti v.r.                                                                              Lucija Vujica, prof. v.r.

P R I L O G   1

Raspored aparata za gašenje po radnim prostorima

u skladu s Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

| Prostor u objektu | Broj vatrogasnih aparata | Vrsta aparata | Pregled odgovorne osobe | Pregled ovlaštene tvrtke |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1mj | 4mj | 7mj | 10mj | Jednom godišnje |
| Podrum | 17 | S 9 |  |  |  |  |  |
| Prizemlje | 6 | S 9 |  |  |  |  |  |
| 1. Kat | 5 | S 9 |  |  |  |  |  |
| 2. Kat | 5 | S 9 |  |  |  |  |  |

UPISNIK PERIODIČNOG PREGLEDA VATROGASNIH APARATA

| Redni broj | Mjesto aparata (prostorija/prostor) | Vrsta i oznaka aparata | Uočeni i otklonjeni nedostaci. Zamijenjeni dijelovi | Datum pregleda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tip | Tv. broj |  |  |
| 1. | Podrum |  |  |  |  |
| 2. | Podrum |  |  |  |  |
| 3. | Podrum |  |  |  |  |
| 4. | Podrum |  |  |  |  |
| 5. | Podrum |  |  |  |  |
| 6. | Podrum |  |  |  |  |
| 7. | Podrum |  |  |  |  |
| 8. | Podrum |  |  |  |  |
| 9. | Podrum |  |  |  |  |
| 10. | Podrum |  |  |  |  |
| 11. | Podrum |  |  |  |  |
| 12. | Podrum |  |  |  |  |
| 13. | Podrum |  |  |  |  |
| 14. | Podrum |  |  |  |  |
| 15. | Podrum |  |  |  |  |
| 16. | Podrum |  |  |  |  |
| 17. | Podrum |  |  |  |  |
| 18. | Prizemlje |  |  |  |  |
| 19. | Prizemlje |  |  |  |  |
| 20. | Prizemlje |  |  |  |  |
| 21. | Prizemlje |  |  |  |  |
| 22. | Prizemlje |  |  |  |  |
| 23. | Prizemlje |  |  |  |  |
| 24. | 1. Kat |  |  |  |  |
| 25. | 1. Kat |  |  |  |  |
| 26. | 1. Kat |  |  |  |  |

| 27. | 1. Kat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | 1. Kat |  |  |  |  |
| 29. | 2. Kat |  |  |  |  |
| 30. | 2. Kat |  |  |  |  |
| 31. | 2. Kat |  |  |  |  |
| 32. | 2. Kat |  |  |  |  |
| 33. | 2. Kat |  |  |  |  |

Podaci o aparatima uklonjenim iz uporabe:

Bilješke:

Ime, prezime i stručna sprema osobe koja je obavila periodični pregled

Periodični pregled vatrogasnih aparata obuhvaća:

- vanjski pregled općeg stanja aparata obzirom na koroziju i oštećenja

- vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata

- pregled glede uporabivosti natpisa i uputa za rukovanje na aparatu

- kontrolu radnog tlaka u aparatu (osim CO2 aparata)

- kontrolu ispravnosti manometra (ako je moguća)

- izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje

- pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obvezna zamjena oštećenih i dotrajalih dijelova i brtvi

- provjeru mase sredstva za gašenje, te upisivanje na samoljepivu naljepnicu i lijepljenje na aparat

- protresanje aparata u obrnutom položaju u svrhu rastresanja praha

Kod periodičnog pregleda vatrogasnih aparata punjenih prahom nakon isteka druge godine od dana prodaje i kod svakog slijedećeg periodičnog pregleda obaviti sve propisane radnje. Za aparate punjene prahom provjeriti stanje praha glede sipkosti i pojave grudica ili stranih tijela.

Uočene nedostatke ovlaštena osoba dužna je u potpunosti ukloniti, odnosno neispravne dijelove zamijeniti isključivo rezervnim dijelovima proizvođača aparata i sredstvom za gašenje, odnosno rezervnim dijelovima odobrenim za uporabu od strane proizvođača aparata. U svakom drugom slučaju aparat se mora ukloniti iz uporabe.

Kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

Kontrolno ispitivanje obavlja se svake pete godine, a obuhvaća sve radnje obuhvaćene periodičnim pregledom, uz dodatak slijedećih radnji:

- kod aparata sa stalnim pritiskom – oslobađanje pritiska iz aparata i otvaranje spremnika

- rasklapanje zatvarača ili ventila

- provjera mehanizma za aktiviranje i zamjena svih brtvi

- provjera svih usponskih cijevi

- aparati napunjeni prahom – isprazniti prah uz provjeru stanja praha glede sipkosti i pojave grudica

- aparati napunjeni halonom – isprazniti halon iz spremnika

- pregledati unutrašnjost spremnika

- punjenje spremnika vodom čija je temperatura ne smije biti viša od 200 ºC niti niža od 50 ºC uz dodatak inhibitora korozije te tlačni ispitivanje čvrstoće spremnika ispitnim tlakom za 50% većim od dopuštenog radnog tlaka ili najmanje za 5 bara većim od tog tlaka. Povećanje ispitnog tlaka na zadanu vrijednost mora se obaviti u vremenu od 30 s. Posuda mora biti pod tlakom dovoljno dugo da se može obaviti pregled., ali ne kraće od 30 s. Ako se prilikom ispitivanja uoče oštećenja, propuštanje ili trajne deformacije, spremnik se treba ukloniti iz uporabe

- sušenje ispitivanog spremnika iznutra i izvana

- utiskivanje na dno spremnika oznake godine ispitivanja i znaka ovlaštene tvrtke koja je obavila ispitivanje osim za spremnike aparata sa prahom

- prije ponovnog punjenja spremnika aparata s prahom na dno spremnika staviti prsten, koji je izrađen od metala otpornog na koroziju na kojem treba na neizbrisiv način označiti godinu u kojoj treba obaviti kontrolno ispitivanje. Brojčano označavanje ne neizbrisiv način drugog i slijedećih kontrolnih ispitivanja treba biti na istom prstenu utiskivanjem dviju zadnjih znamenki godine u kojoj treba obaviti pri čemu ne smije doći do deformacije prstena

- provjera tlaka otvaranja ventila sigurnosti osim rasprskavajućih membrana

- zamjena rasprskavajućih membrana na ventilima sigurnosti

Nakon ispitivanja aparat napuniti prema uputi proizvođača istovrsnim sredstvom za gašenje.

Nakon obavljenog kontrolnog ispitivanja na aparat postaviti oznaku (naljepnicu, zaštitna traka, boja i sl.) bez čega se aparat ne može staviti u funkciju.

Ovlaštena pravna osoba obvezna je o izvršenim periodičnim pregledima i kontrolnim ispitivanjima voditi evidenciju. Evidencija sadrži podatke o tipu, tvorničkom broju i korisniku aparata te o datumu obavljenih ispitivanja.

P R I L O G   2

Broj i raspored unutarnjih hidrantskih priključaka po radnim prostorima

| Radni prostor | Broj unutarnjih hidrantskih priključaka | Pregled ovlaštene tvrtke |
| --- | --- | --- |
|  |  | Jednom godišnje |
| Podrum | 6 |  |
| Prizemlje | 4 |  |
| 1. Kat | 5 |  |
| 2. Kat | 5 |  |

P R I L O G   3

Broj i raspored vanjskih hidrantskih priključaka po radnim prostorima

| Radni prostor | Broj vanjskih hidrantskih priključaka | Pregled ovlaštene tvrtke |
| --- | --- | --- |
|  |  | Jednom godišnje |
| Dvorište škole – sjeverozapad | 1 kom |  |
| Dvorište škole – jugozapad | 1 kom |  |
| Dvorište škole – sjeveroistok | 1 kom |  |
| Dvorište škole – jugoistok | 1 kom |  |

P R I L O G   4

## Podaci o ispitivanju elektroinstalacija

| R. broj | Naziv prostorije | Datum ispitivanja | Zapisnik br. | Datum ponovnog ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Škola Montovjerna, Dubrovnik | 26.05.2020. | 32/62-2-20 Zagreb inspekt d.o.o. | 26.05.2024. |

P R I L O G   5

## Podaci o ispitivanju gromobranske instalacije

| R. broj | Naziv objekta | Datum ispitivanja | Zapisnik br. | Datum ponovnog ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Škola Montovjerna, Dubrovnik | 26.05.2020. | 32/62-1-20 Zagreb inspekt d.o.o. | 26.05.2026. |

P R I L O G   6

## Podaci o ispitivanju unutarnje hidrantske mreže

| R. broj | Naziv objekta | Datum ispitivanja | Zapisnik br. | Datum ponovnog ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Škola Montovjerna, Dubrovnik | 28.05.2020. | P-64029-20-1 ING ATEST d.o.o. | 28.05.2021. |

## Podaci o ispitivanju vanjske hidrantske mreže

| R. broj | Naziv objekta | Datum ispitivanja | Zapisnik br. | Datum ponovnog ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Škola Montovjerna, Dubrovnik |  |  |  |

P R I L O G   7

## Podaci o ispitivanju funkcionalnosti protupožarnih vrata

| R. broj | Naziv objekta | Datum ispitivanja | Zapisnik br. | Datum ponovnog ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Škola Montovjerna, Dubrovnik (automatska protupožarna vrata - prizemlje) | 21.05.2020. | ST-143/2020 ZAST d.o.o. | 21.05.2021. |
|  | Škola Montovjerna, Dubrovnik (automatska protupožarna vrata - prizemlje) | 21.05.2020. | ST-144/2020 ZAST d.o.o. | 21.05.2021. |
|  | Škola Montovjerna, Dubrovnik (automatska protupožarna vrata – podrum) | 21.05.2020. | ST-145/2020 ZAST d.o.o. | 21.05.2021. |

P R I L O G   8

## Podaci o ispitivanju funkcionalnosti dimnih zavjesa

| R. broj | Naziv objekta | Datum ispitivanja | Zapisnik br. | Datum ponovnog ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Škola Montovjerna, Dubrovnik (protu dimna trakasta zavjesa – stepenište – podrum P1) | 21.05.2020. | ST-146/2020 ZAST d.o.o. | 21.05.2021. |
|  | Škola Montovjerna, Dubrovnik (protu dimna trakasta prolazna zavjesa – svjetlarnik prizemlje P2) | 21.05.2020. | ST-147/2020 ZAST d.o.o. | 21.05.2021. |
|  | Škola Montovjerna, Dubrovnik (protu dimna zavjesa – svjetlarnik – prizemlje P3) | 21.05.2020. | ST-148/2020 ZAST d.o.o. | 21.05.2021. |
|  | Škola Montovjerna, Dubrovnik (protu dimna multiroller ugaona zavjesa – svjetlarnik – prizemlje P4 A) | 21.05.2020. | ST-149/2020 ZAST d.o.o. | 21.05.2021. |
|  | Škola Montovjerna, Dubrovnik (protu dimna multiroller ugaona zavjesa – svjetlarnik – prizemlje P4 B) | 21.05.2020. | ST-150/2020 ZAST d.o.o. | 21.05.2021. |
|  | Škola Montovjerna, Dubrovnik (protu dimna multiroller ugaona zavjesa – svjetlarnik – prizemlje P4 C) | 21.05.2020. | ST-151/2020 ZAST d.o.o. | 21.05.2021. |
|  | Škola Montovjerna, Dubrovnik (protu dimna multiroller ugaona zavjesa – svjetlarnik – prizemlje P4 B) | 21.05.2020. | ST-150/2020 ZAST d.o.o. | 21.05.2021. |
|  | Škola Montovjerna, Dubrovnik (protu dimna multiroller ugaona zavjesa – svjetlarnik – prizemlje P4 C) | 21.05.2020. | ST-151/2020 ZAST d.o.o. | 21.05.2021. |
|  | Škola Montovjerna, Dubrovnik (protu dimna trakasta prolazna zavjesa – stepenište – prizemlje P5) | 21.05.2020. | ST-152/2020 ZAST d.o.o. | 21.05.2021. |
|  | Škola Montovjerna, Dubrovnik (protu dimna trakasta prolazna zavjesa – stepenište – I kat P6) | 21.05.2020. | ST-153/2020 ZAST d.o.o. | 21.05.2021. |
|  | Škola Montovjerna, Dubrovnik (protu dimna harmonika zavjesa – svjetlarnik – I kat P7) | 21.05.2020. | ST-154/2020 ZAST d.o.o. | 21.05.2021. |
|  | Škola Montovjerna, Dubrovnik (protu dimna trakasta prolazna zavjesa – stepenište – II kat P8) | 21.05.2020. | ST-155/2020 ZAST d.o.o. | 21.05.2021. |
|  | Škola Montovjerna, Dubrovnik (protu dimna harmonika zavjesa – svjetlarnik – II kat P9) | 21.05.2020. | ST-156/2020 ZAST d.o.o. | 21.05.2021. |

P R I L O G   9

## Podaci o ispitivanju funkcionalnosti sigurnosne (protupanične) rasvjete

| R. broj | Naziv / lokacija | Datum ispitivanja | Zapisnik br. | Datum ponovnog ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Škola Montovjerna, Dubrovnik |  |  |  |

P R I L O G   10

## Podaci o ispitivanju protupožarnih zaklopki

| R. broj | Naziv prostorije | Datum ispitivanja | Zapisnik br. | Datum ponovnog ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Škola Montovjerna, Dubrovnik | 28.05.2020. | P-63844-20-1 ING ATEST d.o.o. | 28.05.2021. |

P R I L O G   11

## Podaci o ispitivanju funkcionalnosti sustava za odimljavanje

| R. broj | Naziv prostorije | Datum ispitivanja | Zapisnik br. | Datum ponovnog ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Škola Montovjerna, Dubrovnik (mehaničko odimljavanje – športska dvorana) | 28.05.2020. | P-63844-20-2 ING ATEST d.o.o. | 28.05.2021. |
| 2. | Škola Montovjerna, Dubrovnik (sustav protudimnih zavjesa u podrumu, prizemlju, I i II katu, atriju za odjeljivanje stubišnih otvora i atrija) | 24.06.2020. | 32/62-6-20 Zagreb inspekt d.o.o. | 24.06.2021. |
| 3. | Škola Montovjerna, Dubrovnik (sustav za odimljavanje – športske dvorane) | 24.06.2020. | 32/62-6-20 Zagreb inspekt d.o.o. | 24.06.2021. |
| 4. | Škola Montovjerna, Dubrovnik (sustav za odimljavanje – prostora PNV atrija) | 24.06.2020. | 32/62-7-20 Zagreb inspekt d.o.o. | 24.06.2021. |
| 5. | Škola Montovjerna, Dubrovnik (sustav za odimljavanje – stubišta 2) | 24.06.2020. | 32/62-4-20 Zagreb inspekt d.o.o. | 24.06.2021. |

P R I L O G   12

## Podaci o ispitivanju funkcionalnosti vatrodojavnog sustava

| R. broj | Naziv prostorije | Datum ispitivanja | Zapisnik br. | Datum ponovnog ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Škola Montovjerna, Dubrovnik | 24.06.2020. | 32/62-3-20 Zagreb inspekt d.o.o. | 24.06.2021. |

P R I L O G   13

## Podaci o ispitivanju funkcionalnosti splinker sustava

| R. broj | Naziv prostorije | Datum ispitivanja | Zapisnik br. | Datum ponovnog ispitivanja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Škola Montovjerna, Dubrovnik |  |  |  |

P R I L O G   14

NAPUCI ZA SIGURAN RAD I POSTUPANJE U SLUČAJU POŽARA ZA ZAPOSLENE I POSJETITELJE GRAĐEVINE

- Svaki zaposlenik ili posjetitelj građevine koji prvi opazi neposrednu opasnost od nastanka požara ili opazi požar dužan je ukloniti opasnost odnosno početi gasiti požar prema svojem znanju i mogućnostima, a uz korištenje odgovarajućih sredstava, ako to može bez opasnosti za sebe ili druge osobe.

- Ako to ne može učiniti sam, dužan je odmah obavijestiti ostale djelatnike i:

- DUZS			tel. 112

- vatrogasnu postrojbu	tel. 193

- policiju			tel. 192

- Prilikom dojave o nastalom požaru osoba daje slijedeće podatke:

- ime i prezime i broj telefona sa kojeg se javlja,

- mjesto (lokacija) požara i najbliži pristup vozilima vatrogasne postrojbe,

- da li je požar u građevini ili na otvorenom prostoru,

- vrsta materijala koji gori (tekućina, plin, drvo, plastika, guma i sl.),

- da li u požaru ima ozlijeđenih.

- Prije napuštanja prostorija građevine i početka gašenja požara zaposlenici na svom radnom mjestu moraju:

- spašavati i evakuirati eventualno ugrožene osobe;

spriječiti nastanak panike prilikom izlaska iz prostora i građevine, a posjetitelje građevine izvesti izvan građevine

P R I L O G   15

ODOBRENJE ZA IZVOĐENJE POŽARNO- OPASNIH RADOVA

(npr. zavarivanje)

| Datum | Prostor na kojem se izvode radovi | Odgovorna osoba izvođača radova | Odobrio izvođenje radova | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Voditelj upisnika _______________________

P R I L O G   16

Drugi provedbeni planovi zaštite od požara (plan evakuacije).

Evakuacijski putovi i izlazi

Evakuacijskim putem smatra se put iz građevine je posebno projektiran i izveden put koji vodi od bilo koje točke u građevini do vanjskog prostora ili sigurnog prostora u građevini, a omogućuju da osobe zatečene u građevini mogu sigurno (samostalno ili uz pomoć spasitelja) napustiti građevinu.

Pojam „Izlazni put“  podrazumijeva horizontalni i vertikalni put, a može uključiti prostoriju, hodnik, prolaz, rampu, stepenice i sl.

Dužina horizontalnog i vertikalnog puta do izlaza u slobodan prostor ne smije preći dužinu od 30 metara.

Broj izlaza iz bilo kojeg dijela objekta ili drugog prostora udovoljava broju ljudi koji mogu biti zatečeni u građevini za vrijeme iznenadnog događaja.

U prostorijama u kojima prethodni uvjet nije zadovoljen postoji mogućnost drugog načina izlaza  - „Pomoćni izlazi“ (kroz prozore, kroz nužne izlaze, penjalicama, preko terasa i sl.).

Svi izlazi moraju biti nezakrčeni i propisanih dimenzija, što će u slučaju potrebe omogućiti brzu evakuaciju.

Evakuacijski izlazi vode na slobodne površine izvan objekta koje su dovoljno velike za prihvat svih evakuiranih osoba.

Prizemlje građevine evakuirat će se direktnim izlazima na nivo terena vanjskog prostora.

Evakuacija gornjih etaža predviđena je izlaznim putevima u dva smjera, unutarnjim ili vanjskim evakuacijskim stubištima. Evakuacija podrumske etaže predviđena je direktno na teren (denivelirani prostor kod vanjskog igrališta) te preko unutarnjih i vanjskih evakuacijskih stubišta. Evakuacija osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti osigurana je evakuacijskim dizalom.

Najveći mogući broj učenika, nastavnika i ostalih osoba (vanjski posjetitelji) koji se mogu u nekom trenutku naći za vrijeme održavanja nastave i putovi za evakuaciju istih prikazani su tabelarno:

| Etaža | Najveći mogući broj zatečenih osoba po etaži | Put evakuacije |
| --- | --- | --- |
| PODRUM | 80 osoba | Izravno na teren |
| PRIZEMLJE | 150 osoba | Izravno na teren |
| I KAT | 230 osoba | Preko vanjskog i unutarnjeg sigurnosnog stubišta |
| II KAT | 230 osoba | Preko vanjskog i unutarnjeg sigurnosnog stubišta |

Izlazna vrata iz prostorija (učionica, ureda, kabineta i dr.) moraju biti širine najmanje 1 metar.

Osvjetljenje i označavanje putova i izlaza

U svim radnim prostorijama izvedena je elektična rasvjeta iz niskonaponske mreže, za slučaj nestanka električne struje u niskonaponskoj mreži.

Svi putovi za evakuaciju i izlazi propisno su označeni oznakama za putove evakuacije i evakuacijske izlaze. Po hodnicima odnosno evakuacijskim putevima postavljena je ispravna sigurnosna (protupanična) rasvjeta koja se redovito održava i ispituje tako da je u slučaju nestanka električne energije osigurano sigurno kretanje osoba u slučaju potrebe evakuacije iz građevine.

Organizacija evakuacije i spašavanja

Za rukovođenje akcijom evakuacije i spašavanja zaposlenika, učenika i ostalih prisutnih osoba u Školi, a u slučaju nastanka iznenadnog događaja koji može ugroziti život i zdravlje ljudi, određene su odgovorne osobe.

Ravnateljica Škole dužna je odredila je odgovorne osobe za evakuaciju i spašavanje, koji su  za isto i osposobljeni.

Rukovoditelj evakuacije i spašavanja za slučaj nastanka iznenadnog događaja koji može ugroziti život i zdravlje prisutnih osoba u Školi  su:

- Lucija Vujica – ravnateljica mob: 092 258 3064

- Srđan Bračić - domar  mob: 099 348 4230

- Igor Muhoberac - domar  mob: 098 428 448

Zaposlenici određeni i osposobljeni za evakuaciju i spašavanje dužni su provoditi aktivnosti u svezi evakuacije i spašavanja svaki u svom djelokrugu rada.

Ravnateljica je dužna osigurati najmanje jednom u dvije godine (po potrebi i češće) organizaciju i provođenje  praktične vježbe evakuacije i spašavanja.

UZBUNJIVANJE

U slučaju nastanka iznenadnog događaja koji može ugroziti život i zdravlje učenika, zaposlenog osoblja i vanjskih posjetitelja ili se ustanovi da neželjeni iznenadni događaj može nastupiti u dogledno vrijeme potrebno ih je o tome obavijestiti.

Uzbuna se provodi električnom ili ručnom vatrogasnom sirenom, ili pak školskim zvonom odmah po nastanku neželjenog iznenadnog događaja ili neposredno nakon predviđanja mogućnosti nastanka događaja koji zahtijeva provođenje evakuacije i spašavanje.

- Provođenje evakuacije

Glede učinkovitosti provođenja evakuacije, prostori i prostorije Osnovne škole Montovjerna odijeljeni su na evakuacijske zone kako je to označeno na priloženim tlocrtima i specificirano u prilogu ovog Plana. Prizemlje građevine evakuirat će se direktnim izlazima na nivo terena vanjskog prostora.

Evakuacija gornjih etaža predviđena je izlaznim putevima u dva smjera, unutarnjim ili vanjskim evakuacijskim stubištima. Evakuacija podrumske etaže predviđena je direktno na teren (denivelirani prostor kod vanjskog igrališta) te preko unutarnjih i vanjskih evakuacijskih stubišta.

Evakuacija osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti osigurana je evakuacijskim dizalom

DISPOZICIJA PROSTORA - SADRŽAJI PO ETAŽAMA:

PODRUM

Po - dvodijelna sportska dvorana sa spremištem sprava i opreme, te malom dvoranom za rehabilitaciju, kotlovnica, pomoćni prostori, vertikalne i horizontalne komunikacije (hodnici, glavno stubište, dizalo, evakuacijsko stubište)

PRIZEMLJE

P - postojeći trakt: učionice razredne nastave, kabineti, sanitarije, vertikalne i horizontalne komunikacije (hodnici, glavno stubište, dizalo, evakuacijsko stubište)

P - dograđeni dio: trijem, vjetrobran, ulazni prostor, PVN, knjižnica, blagovaonica i kuhinjski pogon, gospodarski ulaz, pomoćni prostori, komunikacije (glavno stubište, hodnici, dizalo, evakuacijska stubišta)

PRVI KAT

1 - postojeće trakt: učionice razredne nastave, kabineti, sanitarije, vertikalne i horizontalne komunikacije (glavno stubište, hodnici, dizalo, evakuacijsko stubište)

1 - dograđeni dio: učionice predmetne nastave s kabinetima i spremištima, zbornica, komunikacije (glavno stubište, hodnici, dizalo, evakuacijska stubišta)

DRUGI KAT

2 - učionice predmetne nastave s kabinetima i spremištima, pedagog i psiholog/prijem roditelja, sanitarije, komunikacije (glavno stubište, dizalo, hodnici, evakuacijska stubišta).

Ravni krov sportske dvorane predviđen je za izvođenje nastave na otvorenom.

NAPOMENA: U slučaju da je označeni put evakuacije u nekom dijelu blokiran (porušeni zidovi i sl.), za evakuaciju se koristi najbliži nužni izlaz na kraju lijevog ili desnog kraka škole (protupožarne stepenice).

P R I L O G   17

RJEŠENJE O RAZVRSTAVANJU U KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA (IV KATEGORIJA)

P R I L O G   18

UVJERENJE DJELATNIKA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA ZAŠTITU OD POŽARA